开颅动力系统技术参数

1.工作条件：220V交流电，50Hz。

2.手机轻便小巧，质量≤110g。

*3.手机具备风冷冷却技术，长时间不间断工作不发烫。

*4.手机尾部弯角设计，可旋转，方便自由转弯。

*5.手机为一体式，一把手机即可装配钻、铣、磨等各种接头，无需扳手和钥匙。

6.高精准度，启停无震动，工作安静，噪声≤80分贝。

*7.手机最高转速≥80000转/分，可调节转速及正反转。

8.手机及配件（含连线）皆可高温高压消毒。

9.主机如遇故障，系统自动提示故障代码。

10.脚控开关可控制马达开停、马达转向及无级变速。

11.配备成人铣刀保护套。

12.配备自停开颅钻接头。

13.配置自停开颅钻钻头、铣刀、西瓜磨头、金刚磨头等。